## Slide 1: PMOD MAXSONAR PMOD CLP
Fabian Becker, Jendrik Jürgens, Nicolas Koch, Franz Krempl, Daniel Sowada, Michael Specht

## Slide 2
Einleitung/Motivation (Team)
Vertiefung und Erweiterung des Wissens aus dem Modul "Digital Design" durch praktische Anwendung in einem Projekt
Teambasierte Projektarbeit: von der Konzeptionierung über Implementation bis zur Integration und Dokumentation
Enge Betreuung durch den Professor mit frühzeitiger Unterstützung bei Fragen und Problemen
Seminaristischer Ansatz mit hohem Praxisanteil und Verwendung der Industrieapplikationen AMD Vivado™ und AMD Vitis™
Technische Kompetenzen in Timing-Diagrammen, Datenblättern und Entwicklung eigener IP's (Intellectual Property) vertiefen/erwerben
AXI4-Lite als Schnittstellenprotokoll für On-Chip Kommunikation
Programmiersprachen C, VHDL und SystemVerilog als zentrale Werkzeuge im Kurs

## Slide 3
Aufgabenstellung/Zielsetzung (Team)
Projekt: Pmod-MaxSonar/Pmod-CLP
Ziel: Gemessene Distanz eines Sonar-Sensors auf einem LCD-Display anzeigen.
Aufgaben:
  IP für Sonar entwickeln, mit der man per Register interagieren kann
  IP für Display entwickeln, mit der man per Register interagieren kann
  Kombinieren der Projekte in einer Hardware
  Treibersoftware zur einfachen Bedienung der IPs schreiben
DISTANCE: XXX
SONAR
FPGA
Hardware-Plattform
SONAR-IP
CLP-IP
Software-Stack
LCD
Aufbau

## Slide 4
Lösungsansatz/Konzept (Team)
Unterteilung in 3 Teams​
  Hardware – PMOD MAXSONAR (Becker, Koch); kurz AS (AXI-Sonar)
    IP-Core mit Submodulen: Startup & Calibration Timer, UART Receiver, ASCII Decoder
    Anbindung an AXI-Bus
    Testbenches für Submodule + AXI
  Hardware – PMOD CLP (Jürgens, Specht); kurz AD (AXI-Display)​
    IP-Core mit Submodulen: Timing Controller, LCD Controller
    Anbindung an AXI-Bus
    Testbenches für Submodule + AXI
  Software – Treiber-Stack (Krempl, Sowada)​; kurz SW (Software)
    Registertests
    Treiber anhand Registermapping
Codeverwaltung mittels Git
Notes: Testbenches werden mit Waveconfigs ergänzt
AXI Tests werden mit Konsolenausgaben und Bit-Masken-Vergleichen durchgeführt (TCL-Konsole)
Git -> OTH Gitlab

## Slide 5
Lösungsansatz/Konzept - Block-Diagramm (Team)
Änderungen:
IP-Integration in Software-Stack
Notes: Dieses Bild zeigt die Aufgabenteilung im Rahmen des Blockdiagramms. Insgesamt teilt sich das Projekt in 3 Teams mit je 2 Personen. Das Display-Team besteht aus Jendrik Jürgens und Michael Specht. Das Sonar-Team besteht aus Fabian Becker und Nicolas Koch. Die Software haben Daniel Sowada und Franz Krempl übernommen. Dabei hat jedes Team von der Konzeptionierung über das Testing alles übernommen. Die abschließende Integration haben alle Teammitglieder gemeinsam durchgeführt.

## Slide 6
Lösung/Implementierung - AD - Timing Controller (Jürgens, Specht)
Entwurf/Abwägung:
3 verschiedene Ansätze diskutiert:
  Option 1: Dedizierter Timer für jede Zeit
    Vorteil: Einfach
    Nachteil: Code-Verdopplung
  Option 2: Ständig laufender Timer der mit Schranken (Timestamps) arbeitet
    Vorteil: Einfach
    Nachteil: evtl. schwierig saubere Waveform zu bilden, erschwertes Testing
  Option 3: Variabler Counter, der bei Bedarf gestartet werden kann und sich nach Ablauf der Zeit zurückmeldet
    Vorteil: variabler Ansatz (DRY – Dont Repeat Yourself, SoC – Separation of Concerns), strikte Trennung --> Übersichtlichkeit
    Nachteil: Code ist komplexer
Option 3
Notes: Option 1 und Option 3 waren Ideen von uns. Option 2 wurde von Dr. Münch erläutert.

## Slide 7
Lösung/Implementierung - AD - Timing Controller (Jürgens, Specht)
Implementierungsdetails:
Allgemein
  Wenn i_delay_time und i_start von Top-Module gesetzt, muss sich Top-Module darum kümmern, i_start im nächsten Takt auf 0 zu ziehen
States
  IDLE: Default-State, Timer inaktiv
  WORK: Zähler wird mit jedem Takt inkrementiert, bis counter = delay_time
Delay Logik
  i_delay_time (22-bit vector) wird beim Start gespeichert (Latch)
  Zähler startet bei 1 wenn i_start = '1'
Output Handling
  o_done ist für einen Takt auf 1, wenn Timer fertig
Notes: Warum bei 1 starten? Um die eine Taktverzögerung des Startens wieder rauszubekommen

## Slide 8
Lösung/Implementierung - AD - LCD Controller (Jürgens, Specht)
Entwurf:
Skeleton von ChatGPT benutzt, adaptiert und Timing Controller instanziert
Negatives?
  Es wurden grundlegende Charakteristiken des Timings, wie in den Datenblättern spezifiziert, vernachlässigt
  Starrer Ansatz
  Gleicher Code teilweise öfter vorhanden --> Duplizierung
  Verständnisschwierigkeiten
  Sehr viel Code: minimalistischer Ansatz bereits ~ 800 Zeilen Code
Positives?
  Erkenntnisgewinnung zur Lösung des Problems
  Grundsätzliche Logiken zum Teil wiederverwendbar
Bisherigen Stand verwerfen und neu beginnen!
ERGO:
ca. 20 – 30 h für Problemverständnis investiert ohne Resultat
Notes: Beispiel für vernachlässigtes Timing: 'Function Set Low must be sent twice' aus Datenblatt
Minimalistisch: d. h. ohne Funktionen wie Return Home, Clear Display
Wiederverwendbar Beispiel: Prüfen von Zeichen vor WRITE

## Slide 9
Lösung/Implementierung - AD - LCD Controller
(Jürgens, Specht)
Übersicht:
Neuer Ansatz soll variabel sein, d. h. Wiederverwenden von Zuständen in der Befehlskette
Vereinfachte State-Machine des LCD-Controllers
Ausführungsschleife => zusammengesetzter Zustand (s. Backup)
SET_COMMAND => zusammengesetzter Zustand (RETURN HOME, CLEAR DISPLAY, CURSOR (BLINK) ON/OFF)
Notes: Neuer Ansatz wurde auf minimalste Anzahl an Zuständen eingestampft.
Durchführungsschleife ist grundlegend immer gleich und konnte somit recycled werden in der Statemachine.

## Slide 10
Lösung/Implementierung - AD - LCD Controller (Jürgens, Specht)
Implementierungsdetails:
DDRAM Position
  Wird mittels Entry Mode Bit (I/D) automatisch vom Display selbst verwaltet
  Ausnahme: Line-Wrapping Zeile 1 -> 2 und Zeile 2 -> 1
Timings
  Generic Map für variable Timings: optimal für anschließenden AXI-Test
Befehlszustände
  READY: Wartet auf ap_start und prüft Eingangssignale
  WRITE: Validiert Zeichen (0x20-0x7F) und schreibt zu LCD
  CHECK_CURSOR_POS: Prüft Zeilenumbruch (Position 0x0F -> 0x40, 0x4F -> 0x00)
  WRITE_CURSOR_POS: Setzt DDRAM Adresse (0x80 | position)
  CLEAR_DISPLAY/RETURN_HOME/DISPLAY_CONTROL: Spezielle Befehle
4-Bit Übertragungssequenz
  SETUP_CONTROL: Daten aufteilen in upper/lower nibble
  WAIT_SETUP → WAIT_SETUP_DELAY: t_SU Setup Time (60ns)
  PULSE_ENABLE → PULSE_ENABLE_DELAY: t_W Enable Pulse (450ns)
  DISABLE_ENABLE → DISABLE_ENABLE_DELAY: t_H Hold Time (30ns)
  EXEC_DELAY: Command-spezifische Wartezeit (40µs oder 1.64ms)
Notes: Generic Map wurde uns von AS-Team vorgeschlagen

## Slide 11
Lösung/Implementierung - AD - LCD Controller (Jürgens, Specht)
Erstellung Testbench mit Wave-Config => gleicher Ausgangspunkt für jeden
Initial geplante Testfälle:
  Initialisierungsphase mit hoher Detailtiefe
  Erfolgreiches Schreiben
  Fehlerhaftes Schreiben – "Schlechter Buchstabe"
  Cursor Einstellung ändern
  Clear Display Befehl
  String schreiben – mit Zeilenumbruch (Edge-Case)
  Lesen eines Buchstaben an Stelle x
Tatsächlich implementierte Testfälle
  Alle außer Lesen eines Buchtaben (Keine Implementierung vorhanden)

## Slide 12
Lösung/Implementierung - AD - LCD Controller (Jürgens, Specht)
Nutzung von
Expected Signalen
Timing Controller
Waveform
Notes: Farbkodierte Signale für den Überblick
Signalgruppen / Submodulgruppen erstellt um zusammengehörige Signale zu zeigen
Verwendung von Expected Signale vereinfacht Debugging ungemein

## Slide 13
Lösung/Implementierung - AS - Übersicht (Becker, Koch)
Unterteilung der IP in drei Teilmodule
  Control Timer (Koch)
    sorgt für Einhaltung von Timing Constraints (Powerup & Calibration Delay)
    fungiert als Watchdog Timer; meldet Sensor Timeouts
  UART-Receiver mit Baudrate Generator (Becker & Koch)
    Generierung von Ticks mit 16x Oversampling bei 9600 Baud
    Empfang der UART-Daten vom Sensor
  ASCII Decoder (Becker)
    wandelt die per UART empfangenen Daten in eine 8-Bit Zahl
    Fehlerbehandlung
  Instanziierung der Teilemodule in gemeinsamen Top-Modul
Verbinden von Top Modul mit AXI-Slave Interface (Becker & Koch)
  anschließende Verifizierung mittels AXI Verification IP

## Slide 14
Lösung/Implementierung - AS – Control Timer (Koch)
Implementierung per State-Machine
  nach Reset:
    250ms Powerup Delay
    49ms Kalibrierung
    ~100ms Sensor Reading
  darauffolgende Messungen:
    49ms Sensor Reading
Zusätzliche Funktion als WatchDog Timer
  Timing für Sensor Reading bekommt etwas Puffer
  falls ASCII-Decoder nicht vor Timer fertig -> Timeout Fehler

## Slide 15
Lösung/Implementierung - AS – UART Reciever (Becker, Koch)
UART-Parameter (gemäß Datenblatt)
  9600 Baud
  8 Datenbits
  1 Stopbit
Nutzung von 16-fachem Oversampling -> Bit wird in der Mitte gesamplet
Implementierung per State-Machine basierend auf [1, S.164-168]
  Startbit wird zur Synchronisation mit Systemtakt abgetastet
  8 Datenbits werden erfasst (Least-Significant-Bit-First)
  bei fehlendem Stopbit wird ein Framing-Error angezeigt
Oversampling-Ticks werden von Baudrate Generator erzeugt
  simpler Clock-Divider
  wird beim Empfang des Startbits gestartet

## Slide 16
Lösung/Implementierung - AS – ASCII-Decoder (Becker)
Sensor Reading wird in 5 Bytes per UART gesendet
  Paketstruktur: Rxxx\r; xxx = 6 – 255
Ziel: Ausgabe der Distanz in Zoll als 8-Bit Zahl in Register
Implementierung mittels State-Machine
  bei Verstoß gegen die Paketstruktur wird erster Fehler angezeigt
    Position im Paket
    Empfangenes Byte, welches den Fehler verursachte
  wird im Fehlerzustand das Zeichen R empfangen
    Rücksprung in validen Zustand
    Resynchronisations-Punkt
  Decoder kann durch Control Timer unterbrochen werden -> Timeout Fehler
Notes: Anmerkungen:
Der Resychronisationspunkt bedeutet, dass der ASCII Decoder dann wieder in den validen Zustand zurückspringt, so als hätte er gerade das erste R empfangen -> siehe Statechart auf nächster Folie
Der Controltimer sendet einen 1-Clock Puls um zu zeigen dass die Beareitungszeit verstrichen ist. Dann meldet der ASCII Decoder einen Timeout-Error

## Slide 17
Lösung/Implementierung - SW - Übersicht (Krempl, Sowada)
Ziel:
  Entwicklung von Treibern in C zur Realisierung einer registerbasierten Kommunikation
  Mit Hilfe der Treiber die Funktionalitäten der IPs zu einem funktionierenden Projekt kombinieren
Registertests in Software:
  Jedes Register mit Einsen beschrieben, gelesen und mit erwarteten Werten verglichen. Anschließend wird dasselbe mit Nullen durchgeführt
  Keine Abweichungen außer bei GCSR-Registern. Dieses Verhalten war zu erwarten und ist kein Fehler

## Slide 18
Lösung CLP IP - SW - Übersicht (Krempl, Sowada)
Ziele:
  Strings auf Display anzeigen
  Display leeren
  Cursor aktivieren/deaktivieren
Umsetzung:
  Anzeige
    Write-Char aktivieren
    Jeden Char wird nacheinander in ein Register geschrieben und IP gestartet
    Am Ende des Strings wird Write-Char deaktiviert
  Leeren
    Clear-Bit aktivieren -> Display wird geleert -> Clear-Bit wieder deaktiviert
  Cursor
    Cursor-Bits wie gewünscht setzen und Write-Cursor-Bit setzen
    IP starten

## Slide 19
Lösung SONAR IP- SW - Übersicht (Krempl, Sowada)
Ziele:
  Auslesen der Distanz
  Rücksetzen des Sensors
Umsetzung:
  Auslesen
    Bei Auto-Restart auf AP-Done warten
    Prüfung auf mögliche Messfehler
    Auslesen der Distanz aus dem Distanz Register
  Zurücksetzen
    Setzen der Reset Bits
    Warten auf Bestätigung eines erfolgreichen Neustarts

## Slide 20
Beispielablauf - SW - Übersicht (Krempl, Sowada)
IPs initialisiert
  CLP: Warten auf Initialisierung
  Sonar: Reset, warten bis Startvorgang abgeschlossen und Auto-Restart aktiviert wird
Cursor abschalten
Schleife:
  Distanz messen
    Sonar: Wenn bereit Distanz in Zoll und Cm aus Register lesen
  Distanz anzeigen
    Distanzwert in String umwandeln
    CLP: String ausgeben
while(1)

## Slide 21
Übersicht der verwendeten Register(AS & AD) - SW - Übersicht (Krempl, Sowada)
AS:
  GCSR (General/Global Control and Status Register)
    Starten der IP
    Aktivieren Auto-Restart Modus
    Überprüfen, ob die IP die Berechnung abgeschlossen hat
  SCSR0 (Special Control and Status Register)
    Erkennen ob IP Hochgefahren ist
    Neustarten der IP
  ADSR (ASCII Decoder Status Register)
    Erkennen von Fehlern beim Messen
  DIST0 (Distance Value Register)
    Auslesen der gemessenen Distanz in Zoll
AD:​
  GCSR (General/Global Control and Status Register)​
    Um Befehle wie Write, Clear oder setCursor auszuführen
  SCSR0 (Special Control and Status Register)​
    Erkennen ob IP Hochgefahren ist​
    Neustarten der IP​
  DCR(Display Control Register)​
    Um das Display zu leeren und den Cursor einzustellen
  CDR(Charakter Data Register)
    Ermöglicht die Ausgabe am Display
  CCR(Charakter ControlRegister)
    Aktiviert den Schreibvorgang

## Slide 22
Evaluierung/Ergebnisse (Team)
Interpretation der UART-Daten in Hardware (ASCII-Decoder)
Testbenches beider IP's valide und konform
Ausführliche und erfolgreiche AXI-Verifikation beider IP's
Funktionsfähige Integration beider IP's in die HW-Plattform
Erfolgreiches Ansprechen der IP's via SW
Daten von Sonar mittels SW-Polling auslesbar
Daten an CLP mittels SW übertragbar und darstellbar
Anforderungen komplett erfüllt

## Slide 23
Diskussion/Schlusszusammenfassung (Team)
Bedeutung der Ergebnisse
  Verständnis über Aufbau eines Prozessorsystems erlangt
  Prinzip der Umsetzung von Timing-Constraints in Hardware verstanden
  Projekterfahrung bzw. erste Schritte im Bereich FPGA-Programmierung
Offene Punkte
  KEINE
Ausblick
  Polling durch Interrupts ersetzen
  Einheitenwechsel in der Software (inch, cm) durch Knopfdruck
  Gegenlesen von geschriebenen Zeichen des Displays
  Scrolling bei Display
  Zeilenwechsel bei Display
  Positionsspezifisches Schreiben eines Zeichens auf das Display

## Slide 24
Quellcodeübersicht (Team)
Quellcode/src/FPGA Firmware/vhdl-clp-base --> Jürgens, Specht
  Source Code für CLP IP (Vivado Projekt)
Quellcode/src/FPGA Firmware/vhdl-maxsonar-base --> Becker, Koch
  Source Code für MaxSonar IP (Vivado Projekt)
Quellcode/src/FPGA Firmware/ip_repo --> Jürgens, Specht, Becker, Koch
  Letzte Generierung der IP's
Quellcode/src/FPGA Firmware/hw-platform --> Krempl, Sowada
Quellcode/src/Software --> Krempl, Sowada

## Slide 25
Literaturverzeichnis (Team)
[1] Pong P. Chu, FPGA prototyping by VHDL examples, Wiley, New Jersey, 2008
vom Dozenten in der Projektaufgabe bereitgestellte Datenblätter

## Slide 26: Backup

## Slide 27: Allgemein (Team)
Bitte Notizen zu den Folien beachten

## Slide 28
Backup – FSM Timing Controller (Jürgens, Specht)
Übersicht:
Moore FSM
Testbench mit Waveform
Taktfrequenz 100MHz - Auflösung 1 Takt = 10ns
Relevant für korrekte Timings
Kombinatorischer Prozess (FSM):
Notes: Moore FSM:
  Taktflanken gesteuerter Prozess mit synchronem Reset: updated state, counter, output, delay_time
  Kombinatorischer Prozess – Berechnung des next states und dem next counter value

## Slide 29
Backup – Probleme Timing Controller (Jürgens, Specht)
Aufgetretene Probleme:
Timer lief nur für 2 Takte
  Ausgangssituation: i_delay_time wurde für den Vergleich in WORK verwendet
  Identifizierung: Waveform analysiert
  Auffälligkeit: i_delay_time nach einem Takt 0
  Grund: i_delay_time wurde nach einem Takt im Top-Module auf 0 gezogen (default value)
  Lösung: delay time muss gelatcht werden

## Slide 30
Backup - Waveform Timing Controller (Jürgens, Specht)
Ausschnitt Waveform Testbench:
Notes: Erklärung:
Beispiel Waveform für 20ns warten --> 2 Ticks

## Slide 31: Backup – FSM Ausführungsschleife (Jürgens, Specht)
Ausführungsschleife die Timings durchsetzt
Erst wird das obere Nibble gesendet, dann das untere
Referenziert in: LCD_Controller FSM
After 60ns
After 450 ns
After 30ns
After 1,5 µs
After 60ns
After 450 ns
After 30ns
Notes: Wiederverwendete Ausführungsschleife in der FSM
Hier werden die Timing Constraints durchgesetzt

## Slide 32
Backup - Entwurf LCD Controller (Jürgens, Specht)
Ausschnitt ChatGPT:
Verwendete für jeden Command eigene States, bspw. für 'Function Set':
Notes: Warum haben wir uns für einen Sketch von ChatGPT entschieden?
Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht tief genug in der Materie
Keinerlei Wissen, wie wir an das Problem rangehen
Screenshots zeigen bereits stark adaptierten Code aus GIT

## Slide 33
Backup – Specs LCD Controller (Jürgens, Specht)
Sehr relevante Teile der Datenblätter:
Notes: Rechts oben wichtig, um 1. Schritt der LCD Initialisierung richtig zu machen
Links oben wurde die Tabelle mit den längsten Zeiten gewählt. Die Timings, die aktuell eingestellt sind, weichen in der Regel davon ab. Sehr stark weicht Tc ab, da dies im Laufe des Projekts erhöht wurde und nicht mehr runtergesetzt, da es läuft (never change a running system)
Links unten sind die Ausführungszeiten gelistet, wobei auch diese etwas nach oben korrigiert wurden bzw. die 'recommended for compatibility' verwendet wurden
Rechts mittig bzw. unten ist der aussagekräftigste Teil des Datenblattes. Hier sieht man, wie man die beiden Nipples richtig anordnen muss, um Daten/Instruktion senden zu können. Basis für die Zustände (bspw. Setup Time und Puls-Breite)

## Slide 34
Backup - UART Reciever State-Machine (Becker, Koch)

## Slide 35
Backup - ASCII-Decoder State-Machine (Becker)